## Slide 1: KidZ-Symposion WLAN – Wireless Local Area Network
Hammerl Helmut
13-14.03.2014

## Slide 2: Warum WLAN?????
Tablets und Smartphones
BYOD
Kein KAT Anschluss
Freizeitbetreuung
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Apple_iPad_Event03.jpg
Notes: IEEE Institute of electrical and electronics Engeneers

## Slide 3: WLAN und Gesundheit
Quelle:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Umspannwerk_Osterath_%2812%29.JPG
Zürich:
Grenzwerte: Niederlande 80V/m
USA 60V/m
Schweiz 5V/m
Europäisches Parlament 2V/m
2000-2010  Strahlenbelastungswerte halbiert  mehr Antennen besserer Empfang (3,61,8V/m)
Zürich (200 Hotspots,400 Geräte 0,8 V/m)
Klasse mit 20 iPads 0,28V/m
Klasse mit 20 Smartphones 1,9 V/m
Smartphones – je nach Empfang 0,7 bis 5V/m
Je besser der Empfang umso geringer Strahlungsdichte (Leistungsflussdichte)!!!!!
WLAN besser als UMTS oder LTE (G3 oder G4)

## Slide 4: WLAN Eckpunkte
IEEE 802.11 Standard
Reichweite
Bandbreite
geteilt (shared)
Brutto  ca. 40% Netto
Funk kennt keine Grenzen
 Verschlüsselung

## Slide 5: Reichweite
Sendeleistung
Antenne
Antennenausrichtung
Störfaktoren
Dämpfung
Reflexion
Freien: ca. 100m
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/D-Link_DI-524.jpg/640px-D-Link_DI-524.jpg
Notes: Fresnelzone: Wellencharakter der elektromagnetischen Strahlung  Rotationsellipsoid (Zeppelin Luftschiff)
100 mW 2,4 GHz
200 mW 5 GHz
Dämpfung Abschwächung  schräg durch Wände

## Slide 6: Reichweite - Störfaktoren
Dämpfung
Beton
Leichtbauwände
Metallbedampfte Oberflächen Thermofenster, Folien, Brandschutz…
Wasser (Personen, Bäume…)
Notes: Feuchte Wände

## Slide 7: Störfaktoren
Reflexion
Metallbedampfte Oberflächen (Thermofenster, Folien, Brandschutz, Deckenelemente)
Geräte im 2,4 Ghz Band
Mikrowelle
Bluetooth
Überwachungskameras (Funk)
Andere WLANS in überlappenden Kanälen
Schnurlostelefone

## Slide 8: 2,4 GHz Band
13 Kanäle
Überlappungsfreie Kanäle

## Slide 9: 2,4 GHz Band
Notes: MIMO Multiple In / Multiple Out
Größere Distanzen oder höhere Transferrate
20 MHz  40 MHz und 4 Antennen  600MBits/s (2,4 GHz und 5 GHz)
Pro Stream 150 Mbits/s 2-4 Ströme gebündelt 2-4 Antennen
Oft mehr Antennen zur Entbündelung als Ströme  3 Antennen für 2 Ströme (3T3R § Transmitter/3 Receiver)

## Slide 10: 5 GHz Band
19 überlappungsfreie Kanäle
802 ac nur 5 GHz
Weniger Reichweite als 2,4 GHz
Nicht überlaufen
Nicht von allen Clients unterstützt
Notes: 802.11ac
Im Jahr 2014 soll der neue Standard 802.11ac verabschiedet werden,
Bruttodatenrate von 1300 MBit/s ermöglicht.
Netto schaffen gute Geräte aber immerhin das Dreifache der 3-Stream-MiMO-Geräte.
Die Datenübertragung geschieht ausschließlich im 5-GHz-Band und fordert eine größere
Kanalbreite von 80 MHz, optional eine Kanalbreite von 160 MHz.
802.11ad
Frühestens ab 2014 soll mit dem 802.11ad-Standard im 60-GHz-Bereich bis zu 7 GB/s auf Strecken von einigen Metern ohne Hindernisse in der Verbindungslinie erreicht werden. Die hohen Datenraten im 60-GHz-Bereich sind durch die dort, gegenüber dem 5-GHz-Bereich, sehr breiten Kanäle möglich. Die Geräte, die für den 60-GHz-Bereich geplant sind, sollen für größere Entfernungen bei reduzierter Datenrate in den 5-GHz- oder 2,4-GHz-Bereich wechseln können.
InSSIDer (service of Set Identifier

## Slide 11: Maximale Übertragungsraten
802.11 b
802.11 g
2,4 GHz: 54 Mbit brutto  20 Mbit netto
2,4 GHz: 11 Mbit brutto  5 Mbit netto
Proprietär 108 Mbit brutto
Notes: 802.11 a (5 ghz – 20 mhz) und b (2,4 ghz 22 mhz; 1,6,11) 11mbit – 5-6 mbit netto
802.11 g (5 ghz – 20 mhz) und (2,4 ghz 20 mhz; 1,5,9,13) 54 mbit – 20 – 22 mbit netto
802.11 n (5 ghz – 40 mhz) und (2,4 ghz 40 mhz; ) 600 mbit – 240 mbit netto
  (600 Mbit  6 Antennen)
802.11h ghz – 54 mbit/108 mbit 40 mhzadmin
802.11 ac (5 ghz – 80/160 mhz) 6900 mbit
(10 Stück im Geizhals 1300Mbps, 1750Mbps)
802.11n erreicht pro parallelem Inhaltsstrom (engl. stream) maximal 150 Mbit/s (brutto); für höhere Datenraten müssen mehrere (bis zu vier) Ströme gebündelt werden. Dies setzt eine entsprechende Anzahl Sende- und Empfangsantennen jeweils auf beiden Seiten voraus (bis zu vier). Es sind jedoch auch Konstruktionen möglich, die mehr Antennen verwenden als parallele Ströme (z. B. zwei Ströme – 300 Mbit/s – mit drei Antennen).
2,4–2,4835 GHz und 5,15–5,725 GHz

## Slide 12: Maximale Übertragungsraten
802.11 n
5 GHz: 600 Mbit brutto (MIMO)  240 Mbit netto
802.11 ac (2013)
5 GHz: 6900 Mbit brutto (8x8 MIMO)  … ?
2,4 GHz: 300 Mbit brutto (MIMO)  120 Mbit netto

## Slide 13: … und die Realität?
Unterschied 2,4 GHz – 5 GHz
MIMO – Antennen „bündeln“
Was kann mein Endgerät?
  Anzahl Antennen, Frequenzband, MIMO, …?
Abstand vom Router

## Slide 14: Verschlüsselung
Authentication
Server
Client
(Supplicant)
Accesspoint
(Authenticator)
Active Directory
m.muster
*********
Notes: Supplicant – Bittsteller
Authenticator – Beglaubiger
      Sicherheit abhängig vom gewählten Passwort (Bruteforce) mind. 20 Zeichen lang mit Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Zahlen  Probleme mit Sonderzeichen ö,ä, (apple)

## Slide 15: Planung eines WLAN
Versorgungsbereich, Datenrate?
Erweiterbarkeit?
Einhaltung von Sicherheitsstandards
Kosten für Schulerhalter
Wer bekommt Zugang zum WLAN?
Beschränkung der Bandbreite?

## Slide 16: Praxis: InSSIDer(Messen und Installieren)
http://www.metageek.net
inSSIDer 3 for Home (free) -> Chip.de
Wlan messen:
Grenzwert: -70 dBm
Ping auf Router
inSSiDer 4 kostenpflichtig

## Slide 17: Ekahau Heatmapper (Freeware)
Download: http://sw.ekahau.com
Heatmap des BRG Kufstein

## Slide 18: Surfverhalten der Schüler (HTL Rennweg)

## Slide 19: Wer WLAN?
Nur Internet
LehrerInnen (Laptops, Tablets, …)
Laptopklassen
SchülerInnen
Gäste (Schulung, Fortbildung, ….)
Internet und Serverzugriff
LehrerInnen
Laptopklassen
SchülerInnen
Schulprojekte
Notes: Laptops – Tablets – Handy
elektronisches Klassenbuch
Tablet – Beamer
Schulprojekte
Lehrerfortbildung

## Slide 20
Funk ist kein Ersatz für eine strukturierte LAN-Verkabelung. FUNK ist ein Zusatzangebot!
Eine Gesamtplanung von Verkabelung und Funk sollten eine Einheit bilden.

## Slide 21: Router
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: NMS Irgendwo
192.168.13.0
WPA2 - PSK
Router
Lehrer Laptop
172.16.0.254
Notes: Ping

## Slide 22: Accesspoint am Pfsense
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: NMS Irgendwo
192.168.13.0
WPA2 – PSK
Captiveportal
AP
Lehrer Laptop
172.16.0.254
192.168.13.254
Notes: Scenario:

## Slide 23: WLAN Controller
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: INTERN
192.168.13.0
WPA2 – PSK
WPA2 - Enterprise
Lehrer Laptop
Controller
AP
AP
AP
192.168.13.254
172.16.0.254
Notes: Unterschied Router – Controller
Controller:
Managed APs
Überblick über ges. Wlan
Zentrale Einrichtung von SSIDs
Zugriffsbeschränkungen

## Slide 24: WLAN Controller
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: INTERN
192.168.13.0
WPA2 – PSK
WPA2 - Enterprise
AP
Lehrer Laptop
AP
AP
Controller
192.168.13.254
172.16.0.254
Laptopklasse

## Slide 25: WLAN Controller
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: INTERNET
192.168.13.0
Hotspot
WPA2 - Enterprise
AP
Lehrer Laptop
AP
AP
Controller
192.168.13.254
172.16.0.254
Laptopklasse
Schüler/Gäste

## Slide 26: WLAN Controller
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: INTERN
192.168.13.0
WPA2 - Enterprise
AP
Lehrer Laptop
AP
AP
Controller
172.16.0.254
Laptopklasse
SSID: INTERNET
192.168.14.0
Hotspot
Gäste
Schüler
192.168.14.254
VLAN
192.168.13.254

## Slide 27: WLAN Controller
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: INTERN
192.168.13.0
WPA2 - Enterprise
AP
Lehrer Laptop
AP
AP
Controller
172.16.0.254
SSID: INTERNET
192.168.14.0
Hotspot
Gäste
Schüler
192.168.13.254
VLAN
192.168.13.254
SSID: versteckt
172.16.0.0
WPA2 – Enterprise
Computerzertifikat
Schul-Laptops

## Slide 28: WLAN Controller
Firewall/Pfsense
Internet
Server
PC
Schulnetz
172.16.0.0
PC
SSID: INTERN
192.168.13.0
WPA2 - Enterprise
AP
Lehrer Laptop
AP
AP
Controller
172.16.0.254
SSID: INTERNET
192.168.14.0
Hotspot
Gäste
Schüler
192.168.13.254
VLAN
192.168.13.254
SSID: versteckt
172.16.0.0
WPA2 – Enterprise
Computerzertifikat
Laptopklasse
Hardware Controller
oder
PC mit Controlling Software

## Slide 29: Kostenvoranschläge( 1 Conroller, 1 PoE Switch und 14 Accesspoints)
 | Firma | Kostenvoranschlag
Hardwarecontroller | Netgear (Lorentschitsch) | 4061 €
 | Zyxel | 3412 €
 | HP (ACP) | €
 | Meru Networks | 4850/10AP ohne PoE Switch
 | Cicsco | 5966
Softwarecontroller | Unifi | 1316-3472€ ohne PoE Switch
 | Aerohive | 36€/AP/Jahr 6300€ ohne PoE Switch